BIROUL NAŢIONAL DE  STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat prin Ordinul comun al

Ministerului Mediului şi

Biroului Naţional de Statistică

nr. 76/95    din  10 octombrie  2013

INDICAŢII METODICE

privind completarea formularului raportului

nr. 1-gospodărirea apelor (anual) „Utilizarea apei”

Instrucţiunea dată este destinată pentru întocmirea rapoartelor în conformitate cu formularul nr. 1-gospodărirea apelor, aprobat de comun acord cu Întreprinderea de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” (în continuare ÎS „DBGA”).

I. Dispoziţii generale

1.1. Evidenţei de stat este supusă folosirea apei de către întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile (în continuare — „consumatori de apă”) industriale, de construcţii, transport, agricole etc. indiferent de forma de proprietate, sursele şi rezervoarele de apă.

Nu se consideră consum de apă executarea lucrărilor de construcţie, de drăgare, de minare, de foraj, de explorări geologice şi lucrări de instalare a conductelor, cablurilor etc. în acvatoriile bazinelor de apă.

1.2.	Lista consumatorilor ce se iau în evidenţă de stat, se determină de către ÎS „DBGA” a Agenţiei „Apele Moldovei”.

1.3.	Toţi consumatorii incluşi în listă sînt obligaţi să prezinte raportul în conformitate cu formularul 1-gospodărirea apelor pe adresa ÎS „DBGA” Agenţiei „Apele Moldovei”.

Rapoartele coordonate se prezintă de către consumatori organizaţiei ierarhic superioare (la cerere).

1.4. Rapoartele se întocmesc în temeiul formularelor de evidenţă primară privind folosirea apei precum şi a altor documente în vigoare aprobate de organele de protecţie a mediului înconjurător.

1.5.	 Formularul nr. 1-gospodărirea apelor trebuie să fie întocmit clar, citeţ (nu se admite completare cu creionul). Lipsa unor indici, sau date egale cu zero se indică prin defis.

Dacă în careva tabel al formularului nr. 1-gospodărirea apelor, numărul rîndurilor este insuficient se completează rînduri suplimentare necesare pe alte formulare. In acest caz formularele se numerotează şi se păstrează aceleaşi coduri pe fiecare din ele.

Valoarea indicatorilor din raport se prezintă în mii metri cubi cu o precizie de 0,1, cu excepţia tab.2 rub.9-20 (precizia 0,01).

II. Unele particularităţi de evidenţă a folosirii apei

2.1. Întreprinderile termoenergetice care captează şi alimentează cu apă reţelele termice fac rapoarte pentru volumul utilizat de apă completînd rubricile 2 – 14, l5, 16, 18 ale tabelului 1.

Nu se ia în evidenţă apa care circulă în sistemul de aprovizionare termică. Volumul de apă debitat de către întreprinderile termoenergetice întreprinderilor comunale şi altor organizaţii nentru aprovizionarea populaţiei cu apă caldă se indică în rubricile 2 – 14, 23, 24, 27 ale tabelului 1.

2.2. La întocmirea raportului, direcţiile apeductelor şi alte întreprinderi indică în tabelul nr.1 volumul general de apă captată şi primită, volumul de apa folosit la staţiile de pompare a apei şi de canalizare şi la alte întreprinderi subordonate, volumul de apă distribuită pentru asigurarea populaţiei şi consumatorilor cu apă caldă şi rece, care nu fac rapoarte conform formularului nr 1-gospodăria apelor, pierderile de apă în timpul transportării, iar volumul şi calitatea apelor reziduale evacuate – în tabelul 2.

Dacă direcţiile de apeducte şi alte întreprinderi captează apă şi o distribuie consumatorilor care însuşi fac rapoarte conform formularului nr. 1-gospodărirea apelor, volumul ei se indică în rubricile 2 – 14, 23, 24, 27 ale tabelului nr.1. Conform criteriilor de luare în evidenţă a consumatorilor ce raportează insuşi despre folosirea apei, direcţiile de apeducte întocmesc listele consumatorilor şi le prezintă Agenţiei „Apele Moldovei”.

2.3.	Asociaţiile sistemului de irigare reflectă în tabelul 1 volumul total de apă din bazinele de captare a apei (rub. 2 – 14), pierderile în canalele intergospodăreşti (rub. 27), folosirea pentru necesităţile proprii (rub. 15 – 18), debitarea apei către consumatori în bazinele de distribuire a apei (rub. 23, 24), iar în tabelul 2 – evacuarea din colectoare intergospodăreşti în bazinele de apă (rub. 2-5).

2.4.	 Întreprinderile agricole şi alti consumatori agrari, care se alimentează cu apă din canalele intergospodăreşti indică în tabelul 1 volumul de apă debitat de Asociaţiile sistemului de irigare în bazinele de distribuire a apei (rub. 2 – 14), folosirea apei pentru irigare şi pentru alte necesităţi gospodăreşti (rub. 15 – 22), debitarea apelor (rub. 23-26).

2.5.	Consumatorii agricoli, care au în proprietate bazine de captare a apei, provenite din sursele naturale prezintă raportul în conformitate cu formularul nr. 1-gospodărirea apelor în ordinea generală conform prezentei instrucţiuni.

2.6.	In cazul captării apei proaspete şi debitării ei, fără a fi utilizată pentru alimentarea bazinelor rîurilor, canalelor, rezervoarelor de apă etc. (tranzitul de apă) volumul de apă indicat se notează în rub. 2 – 14. 23, 24 ale tabelului 1 şi în rub. 2, 5 a tabelului 2. Codificarea apelor de tranzit se efectuează în corespundere cu p. 3.2.

2.7.	La captarea apei din sursele subterane acvifere volumul apei se indică sumar indiferent de numărul sondelor (fîntîni de mină, captaje de izvor).

2.8.	Consumatorii de apă care captează apa concomitent cu extragerea minereurilor, prezintă raportul pentru volumul indicat în ordinea următoare:

–	în cazul în care captarea apei de mină şi evacuarea ei, fără a fi folosită în bazinele de apă, volumul acestor ape se reflectă în corespundere cu p. 2.6. al instrucţiunii;

–	cînd această apă e folosită pentru necesităţile proprii şi (sau) daca ea e debitată altor consumatori, volumul ei se reflectă în rubricile corespunzătoare ale tabelului 1, iar evacuarea acestor ape în bazine de apă – în tabelul 2.

III. Codificarea

3.1. Codurile tipurilor de surse de alimentare cu apă şi rezervoarele pentru captarea apelor reziduale:

| Codul | Tipul sursei de alimentare cu apă şi a rezervorului de captare a apelor reziduale |
| --- | --- |
| 20 | Rîu |
| 21 | Rîu pe cale de secare |
| 30 | Lac |
| 40 | Rezervor de apă, iaz |
| 41 | Rezervor provenit din ape de scurgere |
| 50 | Canal |
| 51 | Canal magistral al sistemului de irigare |
| 60 | Strat acvifer subteran |
| 61 | Mină, explorări petroliere, carieră |
| 62 | Sondele de drenaj vertical pentru reducerea nivelului apelor subterane |
| 70 | Reţeaua de colectare şi drenaj |
| 71 | Colectoarele sistemului de irigare, care nu sînt conectate la reţea de rîuri |
| 72 | Colectoare ale sistemului de irigare, care ajung la nivelul apelor de suprafaţă |
| 80 | Cîmpiile agricole de irigare (CA) |
| 81 | Acumulatoare |
| 83 | Cîmpii de filtraţie |
| 90 | Reţele de alimentare cu apă |
| 91 | Reţele de canalizare |

3.2. Codurile categoriei de calitate a apei captate, primite, livrate şi evacuate

| Codul | Denumirea |
| --- | --- |
| ПК | Apă potabilă, primită din sistemul (transmisă în sistem) de apeducte comunale |
| ПС | Apă potabilă debitată de către consumatori (debitată consumatorilor) beneficiarului subordonat aceleiaşi autorităţi |
| ПД | Apă potabilă debitată de către consumator (debitată consumatorilor) altei autorităţi |
| ТС | Apă industrială folosită de către consumatorii aceleiaşi autorităţi |
| ТД | Apă cu destinaţie industrială debitată de către consumatori (debitată consumatorilor) altei autorităţi |
| СК | Apă reziduală primită din sistemul (debitată în sistemul) de canalizare comunal |
| СС | Apă reziduală primită (transmisă) de la aceiaşi (aceleiaşi) autoritate |
| СД | Apă reziduală debitată de la consumatori (debitată consumatorilor) altei autorităţi |
| КД | Apă de colector şi drenaj |
| ШР | Apă captată concomitent cu extragerea minereurilor |
| ТР | Apă de tranzit (debitată fără a fi folosită, epurată sau evacuată) |
| ПО | Apă captată din bazinele naturale de apă de calitate potabilă sau epurată pînă la aşa categorie |
| ТН | Apă captată din bazinele naturale de apă de calitate nepotabilă |
| ТВ | Apă industrială captată din bazine acvatice naturale pentru umplerea rezervorilor |
| ТК | Apă industrială captată din bazine acvatice naturale pentru umplerea canalelor |
| СТ | Apă reziduală intrată prin tranzit la staţiile de epurare, canalizaţii, acumulatoare |

3.3. Codurile pentru toate modurile de utilizare a apei neindicate în tabelul 1:

| Codul | Denumirea grupelor de clasificare |
| --- | --- |
| 02 | Irigarea păşunilor |
| 03 | Gospodăria piscicolă de iaz |
| 04 | Completarea rezervelor de ape subterane |
| 05 | Menţinerea nivelurilor în canale |
| 06 | Menţinerea presiunii în straturi |
| 07 | Umplerea rezervoarelor şi iazurilor |
| 08 | Alte |

3.4. Codurile substanţelor poluante, care nu au fost indicate în rubricile 9-12 ale tab.2, se marchează:

| Codul | Denumirea substanţelor | Codul | Denumirea substanţelor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aluminiu | 29 | Nitriţi |
| 02 | Azot | 30 | Staniu |
| 03 | Azot amoniacal | 31 | Compuşi organici sulfuroşi |
| 04 | Anilină | 32 | Pesticide |
| 05 | Aceton | 33 | Rodanură |
| 06 | Bor | 34 | Mercur |
| 07 | Benzol | 35 | Plumb |
| 08 | Vanadiu | 36 | Substanţe active sintetice de suprafaţă |
| 09 | Vismut | 37 | Argint |
| 10 | Hidrozină | 38 | Sulfura de hidrogen |
| 11 | Hidrohinonă | 39 | Sulfură de carbon |
| 12 | Bicloretan | 40 | Sulfanţi |
| 13 | Fier | 41 | Antimoniu |
| 14 | Grăsimi, uleiuri | 42 | Terebentină |
| 15 | Cadmiu | 43 | Tetraetiiplumb |
| 16 | Cobalt | 44 | Tanin |
| 17 | Xantohenate | 45 | Hidrocarbură aromatica |
| 18 | Coprelactam | 46 | Fenol |
| 19 | Carbamid | 47 | Fluor |
| 20 | Magneziu | 48 | Agent de flotatie |
| 21 | Mangan | 49 | Formaldehidă |
| 22 | Cupru | 50 | Fosfor |
| 23 | Metanol | 51 | Furfurol |
| 24 | Molibden | 52 | Cloruri |
| 25 | Arsen | 53 | Crom |
| 26 | Honeotanolamid | 54 | Cianide |
| 27 | Nichel | 55 | Zinc |
| 28 | Nitraţi | 56 | Etilenglicol |

IV. Completarea tabelului 1

4.1.	Tabelul 1 e destinat pentru evidenta volumului de apă captată din sursele naturale debitată de la alţi consumatori de apă folosită de consumatorii raportori, debitată altor întreprinderi pentru utilizare şi (sau) evacuare.

În unele coloane ale tabelului 1 în ordinea de numeratie se indică:

4.2.	Coloana B – denumirea surselor de alimentare cu apă: rîu, lac, rezervoare de apă, canale, ape subterane, precum şi consumatorii din sistemul de alimentare cu apă (canalizare), de la care a fost debitată apă. Fiecare sursă naturală se indică doar pe un singur rînd. Pe un singur rînd se indică şi denumirea consumatorului care debitează apă pentru epurarea (evacuarea) apelor reziduale şi (sau) utilizate de către întreprinderea (organizaţia) raportoare.

4.3.	Coloana C – tipul sursei de alimentare cu apă se notează conform p. 3.1.

4.4. Coloana D – codul bazinelor de apă se indică conform clasificatorului bazinelor rîurilor.

Cînd apa este debitată din sistemul de gospodărire a apelor al altei întreprinderi se indică codul bazinului de apă din care captează apă întreprinderea debitoare. Dacă întreprinderea debitează apa captată din cîteva surse, atunci consumatorul raportă captoarele de apă la bazinele de apă în mod proporţional volumului dc apă captat (în conformitate cu raportul întreprinderii care a alimentat-o cu apă).

4.5. Coloana E – codul privind categoria calităţii apei captate sau debitate se indică conform p. 3.2.

4.6. Coloana 1 – distanţa de la estuar pină la locul de captare a apei din el, iar cînd se captează ape subterane – distanţa de la gura rîuiui pînă la secţiunea rîuiui, pină la cea mai apropiată sondă artificială.

Pentru apa debitată în coloana 1 se indică distanţa de la gura rîuiui pînă la locul de captare (din sursa deschisă sau subterană), transmisă întreprinderii raportoare.

Pentru rîurile ce seacă se indică distanţa de la gura convenţională a rîuiui pînă la secţiunea în care e organizată captarea apei.

4.7.	Col. 2 – volumul de apă captată dintr-o sursă sau debitată de alţi consumatori pe an.

4.8.	Col. 3 – 14 – volumul de apă captată sau debitată lunar. Suma datelor din aceste coloane de pe fiecare rind trebuie să fie egală cu suma indicată în col. 2.

4.9.	Col. l5, 16 – volumul total de apă utilizat pe an de consumatorul raportor. Limita stabilită pentru întreprindere şi indicii privind utilizarea apei se indică pentru fiecare sursă aparte.

4.10.	 Col. 17 – 22 – volumul de apă folosit pentru necesităţile corespunzătoare ale consumatorului raportor (suma totală trebuie să fie egală cu datele din col. 16).

Indicele din col. 17 include volumul de apă folosit pentru satisfacerea tuturor necesităţilor de uz casnic şi comunale ale populaţiei şi lucrătorilor de la întreprinderi şi organizaţii, exclusiv cele agricole.

Indicele din col. 18 exprimă volumul total de apă utilizat pentru necesităţile de producţie (tehnice), inclusiv volumul de apă proaspătă destinată pentru alimentarea sistemului cu circuit închis.

Indicele din col. 19 prevede volumul de apă pentru irigarea pămîntului, inclusiv irigarea în perioada de vegetaţie şi toate tipurile de irigare în perioadele de pînă la începerea vegetaţiei (irigare de aprovizionare, de spălare (a sărurilor) înainte de semănat etc).

Indicele din col. 20 oglindeşte volumul de apă pentru satisfacerea necesităţilor potabile a populaţiei rurale, precum şi pentru necesităţile de producţie în sectorul agricol (complexele animaliere, ateliere de reparaţii, deservirea tehnică a transportului auto şi mecanismelor etc.).

In col. 22 se înscrie cantitatea de apă utilizată pentru necesităţile neindicate în col. 17 – 20, iar în col. 21 – codurile conform p. 3.3.

4.11. În col. 23 – se indică codul categoriei corespunzătoare de calitate a apei în conformitate cu p.3.2.

4.12. Col. 24 – volumul apei fără consumare debitate altor întreprinderi. În aceiaşi coloană se indică volumul de apă de tranzit.

In col. 25 – se indică codul categoriei corespunzătoare de calitate a apei în conformitate cu p. 3.2. al instrucţiunii.

4.13.  În col. 26 – volumul apei debitate altor întreprinderi, după utilizare.

4.14.  Col. 27 – volumul apei pierdute în urma filtrării, evaporării, scurgerii, avarierilor etc. din sistemul de debitare a apei de la locul captării pînă la locul de destinatie se determină pentru fiecare rind şi este egal cu diferenţa dintre volumele de apă căpătată (primită) şi utilizată şi debitată fără utilizare (col. 27 = col. 2 – col. 16 – col. 24).

La primirea apelor reziduale pentru epurare şi (sau) evacuare volumul de apă pierdut la transportare nu se determină.

4.15.	 Dispoziţii generale privind completarea tabelului: volumul de apă captat sau debitat (col. 2) trebuie să fie egal cu volumul de apă efectiv utilizat (col. 16) + volumul de apă debitat fără a fi utilizat (col. 24) + pierderile de apă în timpul transportării (col. 27).

V. Completarea tabelului 2

5.1.	Tabelul 2 e prevăzut pentru evidenţa volumului de apă reziduală şi a altor ape evacuate nemijlocit în bazinele de apă de suprafaţă sau debitate pe terenurile irigate, colectoare, văgăuni, şi alte rezervoare, precum şi pentru evidenţa cantităţii substanţelor poluante ce se scurg în bazinele de apă.

5.2.	Cînd există mai multe rezervoare de apă reziduală denumirea fiecărui şi toate datele referitoare la ele ce caracterizează procesul de evacuare a apei se indică pe un rind separat.

În coloanele tabelului 2 (in ordinea numerotării) se indică:

5.3.	Col. B – denumirea rîurilor, lacurilor, bazinelor de apă, canalelor şi a altor rezervoare în care se evacuează apa.

5.4.	Col. C – tipul rezervoarelor de apă reziduală şi de altă apă se notează în corespundere cu p. 3.1.

5.5.	Col. D – codul bazinului de apă în care se evacuează apa sau prin intermediul căruia se efectuează scurgerea apei în rezervoare ce nu sînt legate nemijlocit cu bazinele de apă (colectoare, văgăuni, şi alte locuri) se indică conform clasificatorului bazinelor rîurilor.

5.6.	Col. E – codul categoriei calităţii apei evacuate în bazinele de apă sau debitată în alte rezervoare, se determină în conformitate cu p. 3.2.

5.7.	Col. 1 – distanţa de la gura curentului de apă pînă la locul evacuării în el a apelor reziduale, iar la evacuarea (pomparea) apelor reziduale în nivelurile subterane, pe cîmpuijle de irigare, .rîpi etc. — distanţa de la gura rîului pînă la secţiunea mai apropiată de sondă (fîntînă), de cîtnpurile de irigare etc. Cind apele de drenaj se evacuează în canalele magistrale, se indică distanţa de la începutul canalului pînă la locul de evacuare în el a apelor reziduale.

5.8.	Col. 2 – volumul efectiv de apă debitat în bazinele de apă de suprafaţă pe terenurile irigate, colectoare, văgăuni, ş.a.

5.9.	Col. 3.4. – voliumul de ape reziduale (inclusiv de mină, de izvor, drenaj), impurificate cu diverse substanţe şi evacuare în bazinele de apă naturale fără purificare sau gradul de purificare al cărora e mai jos decît cel stabilit de organele de protecţie a apelor.

5.10.  Col. 5 – volumul de ape reziduale normativ-purificate. Din acestea fac parte apele reziduale nepurificate, evacuarea cărora în bazinele de apă nu contravin normelor şi calităţii apelor din sectorul controlat sau punctul de consum al apei.

5.11.  Col. 6, 7, 8 – volumul de ape reziduale normativ-purificate la instalaţiile de epurare corespunzătoare. Din categoria apelor reziduale normativ-purificaţe fac parte apele purificate debitarea cărora în bazinele de apă nu contravin normelor calităţii apei din sectorul controlat sau punctul de consumare. Gradul de epurare al acestor ape trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute de regulile de protecţie a apelor de suprafaţă de poluare cu ape reziduale, iar condiţiile de evacuare în bazinele de apă e necesar să fie coordonate cu organele de protecţie a apelor.

Volumul de ape reziduale supuse unei purificări consecutive la instalaţiile de epurare mecanică, fizico-chimică şi biologică se indică-o singură dată în una din coloanele 6, 7, 8 – la etapa finală de purificare. Dacă apele reziduale supuse purificării biologice continuă să fie supuse purificării suplimentare (iazuri biologice, filtre de diverse construcţii etc.), caracteristica lor privind felul de purificare se face conform instalaţiilor de epurare biologică. Volumul acestor ape se indică în col. 6.

Raportarea apelor reziduale la categoriile „poluate”, „normativ-purificate”, „insuficient-purificate” şi „normativ-pure” se efectuează de către organele de protecţie a apelor.

Notă: 	Coloanele 3 – 8 se completează numai la scurgerea apelor reziduale în bazinele naturale de apă. Scurgerea apelor reziduale în colectoare, văgăuni etc., în aceste coloane nu se reflectă.

5.12.  Col. 9 – 12 – necesitatea biologică în oxigen, precum şi cantitatea substanţelor poluante în apele reziduale evacuate în bazinele naturale de apă.

5.13.  Col. 13 – 19 – cantitatea substanţelor poluante cele mai caracteristice pentru utilizatorii raportori, care nu au fost indicate în col. 9 – 12. Codificarea acestor substanţe se efectuează în conformitate cu p. 3.4.

5.14. Cantitatea substanţelor poluante se determină în baza registrului de evidenţă a calităţii apelor reziduale evacuate (formularul 13). Componenţa şi periodicitatea efectuării analizelor chimice, precum şi metodele de calculare se stabilesc de către organele locale pentru protecţia mediului. În procesul de evidenţă a substanţelor poluante se indică numai cantitatea care a pătruns în rezervoare acvatice în rezultatul utilizării apei (cantitatea totală a substanţelor poluante care se conţin în apa evacuată se reduce cu cantitatea acestor substanţe, care se conţin în apa captată din acelaşi bazin de apă).

VI. Completarea tabelului 3

6.1.	Tabelul 3 e prevăzut pentru evidenţa indicilor suplimentari privind utilizarea apei ce nu sînt prevăzuţi în tabelele 1 şi 2. Pe unele rînduri ale tabelului 3 se indică în ordinea numerotării.

6.2.	Rînd. 31 – consumul anual de apă în sistemele de alimentare cu apă cu circuit închis. Consumul se determină în reţelele de transmitere ale sistemelor cu circuit închis, scăzînd volumul de apă proaspătă transmis în reţea pentru realimentare.

La sistemele de alimentare cu apă cu circuit închis se atribuie şi sistemele în care consumul de apă circulantă presupune volumul de apă ce s-ar consuma fără aplicarea sistemului, adică volumul apei proaspete economisite în perioada de raport datorită aplicării sistemului cu circuit închis.

La sistemele de utilizare a apei în circuit închis nu se atribuie sistemele de alimentare cu apă în care se folosesc surse ale fondului de apă unic de stat (rîuri, canale, lacuri, bazine de apă) pentru răcirea sau captarea (acumularea) apelor utilizate. Excepţie fac rezervoarele de apă adaptate pentru transportare, iazurile pantru răcire şi alte bazine de apă special destinate pentru răcirea apelor utilizate.

În volumul de alimentare cu apă în circuit închis nu se include consumul de apă circulantă din sistemul de alimentare cu agent termic. În tabelul 1 se includ numai volumele de apă primite pentru realimentarea acestor sisteme.

6.3.	Rînd. 32 – consumul anual total de apă în sistemele de realimentare cu apă a consumatorilor raportori.

In cazul utilizării repetate a apei în cîteva secţii (instalaţii) ale unei întreprinderi consumul ei se măsoară la punctele de distribuire către alţi consumatori, iar in raport se indică consumul total.

Volumul apei reziduale, de mină, de colector – drenaj etc., primite de la alţi consumatori după utilizare în col. 32 a tabelului 3 nu se indică, dar se ţine cont în tabelul 1.

6.4.	Rînd. 33 – nu se completează (se determină automat cu ajutorul programului electronic de calcul).

6.5.	Rind. 34, 35 – volumul limită de apă captată din bazinele de apă stabilit pentru consumator de către organele de reglementare a utilizării sau protecţiei apelor în autorizaţiile pentru utilizarea specială a apei sau volumul limită de utilizare a apei.

6.6.	Rînd. 36 – numărul de zile calendaristice de funcţionare a întreprinderii (organizaţiei); pentru sistemele de irigare – numărul de zile calendaristice de funcţionare a instalaţiilor de captare (evacuare) a apei.

6.7.	Rind. 37 – numărul mediu al orelor de funcţionare pe zi a întreprinderii (organizaţiei) (instalaţiilor de captare, evacuare) în perioada indicată pe rîndul 36.

6.8.	Rînd. 39 – capacitatea de proiect a instalaţiilor de epurare la sfîr- şitul anului de raport a consumatorului, care după purificare evacuează apele reziduale în bazinele de apă. Capacitatea instalaţiilor de epurare se caracterizează prin cantitatea maximă de apă care poate fi purificată conform sarcinii de proiect în peroada de raport. Nu se ia în evidenţă capacitatea instalaţiilor de purificare pentru pregătirea apei, sistemelor de alimentare cu apă prin circuitul închis, consecutiv şi comunal, precum şi a sistemelor de purificare preventivă locală, după care apa reziduală se transmite la instalaţiile de epurare definitivă.

Rînd. 40 – capacitatea instalaţiilor de epurare unde apele reziduale se purifică în conformitate cu p. 5.11 al instrucţiunii.

6.9. Rînd.41 – capacitatea instalaţiilor de epurare la sfîrşitul anului, după care apele reziduale se transmit pe terenurile irigate, în rezervoare etc., precum şi se transmit (după stadiul final de purificare), altor întreprinderi şi organizaţii pentru utilizare.

În căzul depistării erorilor e necesar urgent de efectuat corectările necesare în raport, făcînd o remarcă corespunzătoare si a comunica datele corectate pe adresele stabilite.

Prezentarea de către consumatorul de apă a rapoartelor eronate, în volum incomplet, cu întîrziere, precum şi refuzul prezentarii datelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

НАЦИОНАЛЬНОЕ  БЮРО  СТАТИСТИКИ

РЕСПУБЛИКИ  МОЛДОВА

Утверждены совместным Приказом

Министерства окружающей среды

и Национального бюро статистики

№ 76/95   от  10 октября  2013 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по заполнению формы отчета № 1-gospodărirea apelor (годового) „Использование воды”

Настоящая инструкция предназначена для составления отчетов по форме № 1—gospodărirea apelor, утвержденной Приказом НБС по согласованию с Государственным Предприятием „Бассейновое Водохозяйственное Управление” Агентства „Апеле Молдовей” (далее по тексту ГП „БВУ”).

1. Общие положения

1.1.	Государственному учету подлежит использование вод промышленными, строительными, транспортными, сельскохозяйственными и иными предприятиями, организациями и учреждениями (в дальнейшем – „водопользователи”) независимо от их ведомственной подчиненности, форм собственности, источников водоснабжения и приемников сточных вод.

Не является использованием вод проведение в акватории водоемов строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых, геологоразведочных работ, а также работ по прокладке трубопроводов, кабелей и т. п,

1.2.	Перечень водопользователей, которые подлежат государственному учету, определяется ГП „БВУ” Агентства „Апеле Молдовей”.

1.3.	Все водопользователи, включенные в перечень, обязаны представить отчеты по форме № 1-gospodărirea apelor об использовании воды в ГП „БВУ” Агентства „Апеле Молдовей”. Согласованные отчеты представляются водопользователями своей вышестоящей организации (по запросу).

1.4.	Отчеты составляются на основании форм первичной учетной документации по использованию воды (формы ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13).

1.5.	Форма № 1-gospodărirea apelor должна быть заполнена четко, разборчиво (заполнение карандашом не допускается). При отсутствии, то есть равенстве нулю, отдельных показателей отчета ставятся прочерки.

Если в какой-либо из таблиц формы № 1-gospodărirea apelor количество строк окажется недостаточным, то дополнительно заполняется необходимое количество бланков: при этом коды адресной формы должны быть указаны одни и те же на каждом бланке и проставлен порядковый номер бланка.

Значения всех показателей предоставляются в тыс.м3 с точностью до 0,1, кроме табл.2, граф. 9-20 (0,01).

2. Особенности учета отдельных видов водопользования

2.1.	Предприятия теплоэнергетики, забирающие и передающие воду в теплосети на заполнение и подпитку, отчитываются за указанный объем воды в графах 2 – 14, 15, 16, 18 таблицы 1. Вода, циркулирующая в системах теплоснабжения, учету не подлежит. Объем воды, передаваемой предприятиями теплоэнергетики коммунальным и другим предприятиям на горячее водоснабжение населения, указывается в графах 2 – 14, 23, 24, 27 таблицы 1.

2.2.	Управления водопровода и канализации и другие предприятия при составлении отчета указывают в таблице 1 общие объемы забранной и полученной воды, объемы использованной воды на водопроводных и канализационных станциях и других подведомственных предприятиях, объемы переданной воды для обеспечения холодной и горячей водой населения и потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по форме №1-gospodărirea apelor, потери воды при транспортировке, а объем и качество сброшенных сточных вод – в таблице 2.

Если управления водопровода и канализации и другие предприятия забирают и передают воду водопользователям, которые сами отчитываются по форме № 1-gospodărirea apelor, ее объем указывается в графах 2 – 14, 23, 24, 27 таблицы 1. Перечни водопользователей, самостоятельно отчитывающихся об использовании воды, согласно Критериям охвата водопользователей, представляются управлениям водопровода и канализации ГП „БВУ” Агентства „Апеле Молдовей”.

2.3.	Объединения оросительных систем (ГП „ТСО”) в таблице 1 отражают общий объем забора воды из водных объектов (гр. 2—14), потери в межхозяйственных каналах (гр. 27), использование на собственные нужды (гр. 16,18), передачу вод водопользователям в точках вывода воды (гр.23, 24), а в таблице 2 – сбросы из межхозяйственных коллекторов в водные объекты (гр. 2, 5).

2.4.	Сельскохозяйственные водопользователи, получающие воду из межхозяйственных каналов, в таблице 1 показывают объемы воды, полученные от (ГП „ТСО”) в точках вывода воды (гр. 2 – 14), использование свежей воды на орошение и другие нужды (гр. 15 -20), передачу вод (гр. 23 – 26).

2.5.	Сельскохозяйственные водопользователи, имеющие собственные водозаборы из природных водных объектов, отчитываются по форме № 1-gospodărirea apelor в общем порядке согласно настоящей инструкции.

2.6.	В случае забора свежей воды и передачи ее без использования для подпитки бассейнов рек, каналов, водохранилищ и т. п. (транзит воды) объемы указанной воды показываются в гр. 2 – 14, 23, 24 таблицы 1 и в гр. 2, 5 таблицы 2. Кодирование транзитных вод производится в соответствии с пунктом 3.2.

2.7.	При заборе воды из подземных водоносных горизонтов объем воды указывается суммарно независимо от количества скважин (шахтных колодцев, каптажа родников).

2.8.	Водопользователи, попутно забирающие воду при добыче полезных ископаемых, отчитываются за указанный объем в следующем порядке:

–	в случае забора шахтных вод и сброса их без использования в водные объекты, объемы этих вод отражаются в соответствии с п. 2.6. инструкции;

–	при использовании этой воды на собственные нужды и (или) передаче воды другим водопользователям ее объем отражается в соответствующих графах таблицы 1, а сброс этой воды в водный объект – в таблице 2.

3. Кодирование

3.1. Коды типа источника водоснабжения и приемника сточных вод:

| Код | Тип источника водоснабжения и приемника сточных вод |
| --- | --- |
| 20 | Река |
| 21 | Река пересыхающая |
| 30 | Озеро |
| 40 | Водохранилище, пруд |
| 41 | Водохранилище наливное |
| 50 | Канал |
| 51 | Магистральный канал оросительной системы |
| 60 | Подземный водоносный горизонт |
| 61 | Шахта, рудник, нефтепромысел, карьер |
| 62 | Скважины вертикального дренажа для понижения уровня грунтовых вод |
| 70 | Коллекторно-дренажная сеть |
| 71 | Коллекторы оросительных систем, не связанные с речной сетью, озерами |
| 72 | Коллекторы оросительных систем, достигающие поверхностных водных объектов |
| 80 | Земледельческие поля орошения (ЗПО) |
| 81 | Накопители |
| 83 | Поля фильтрации |
| 90 | Сети водопровода |
| 91 | Сети канализации |

3.2. Коды категории качества забранной, полученной, переданной и сброшенной воды.

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ПК | Вода питьевая, полученная из системы (переданная в систему) коммунального водопровода |
| ПС | Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю), подведомственного тому же ведомству |
| ПД | Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого ведомства |
| ТС | Вода техническая, используемая водопользователями одного ведомства |
| ТД | Вода техническая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого ведомства |
| СК | Вода сточная, полученная из системы (переданная в систему) коммунальной канализации |
| СС | Вода сточная, полученная (переданная) водопользователями одного ведомства |
| СД | Вода сточная, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого ведомства |
| КД | Вода коллекторно-дренажная |
| ШР | Вода, попутно забранная при добыче полезных ископаемых (шахтно-рудничная) |
| ТР | Транзитная вода (переданная без использования, очистки или сброса) |
| ПО | Вода, забранная из природных водных объектов питьевого качества или очищенная до такой категории |
| ТН | Вода, забранная из природных водных объектов не питьевого качества |
| ТВ | Вода техническая, забранная из природных водных объектов, для наполнения водохранилищ |
| ТК | Вода техническая, забранная из природных водных объектов, для наполнения каналов |
| СТ | Вода сточная, поступающая транзитом на очистные сооружения, канализации, в накопители и т.д. |

3.3. Коды всех видов использования вод, не указанных в таб. 1:

Классификатор видов использования вод

| Кодовое обозначение | Наименование классификационных группировок |
| --- | --- |
| 02 | Обводнение пастбищ |
| 03 | Прудовое рыбное хозяйство |
| 04 | Пополнение запасов подземных вод |
| 05 | Поддержание заданных горизонтов в каналах |
| 06 | Поддержание пластного давления |
| 07 | Накопление наливных водохранилищ и прудов |
| 08 | Прочие |

3.4. Коды загрязняющих водные объекты веществ, не указанных в графах 9 – 12 таблицы 2, обозначаются:

| Код | Наименование веществ | Код | Наименование веществ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Алюминий | 29 | Нитриты |
| 02 | Азот общий | 30 | Олово |
| 03 | Азот аммонийный | 31 | Органические сернистые соединения |
| 04 | Анилин | 32 | Пестициды |
| 05 | Ацетон | 33 | Роданиды |
| 06 | Бор | 34 | Ртуть |
| 07 | Бензол | 35 | Свинец |
| 08 | Ванадий | 36 | СПАВ |
| 09 | Висмут | 37 | Серебро |
| 10 | Гидрозин | 38 | Сероводород |
| 11 | Гидрохинон | 39 | Сероуглерод |
| 12 | Дихлорэтан | 40 | Сульфаты |
| 13 | Железо | 41 | Сурьма |
| 14 | Жиры, масла | 42 | Скипидар |
| 15 | Кадмий | 43 | Тетраэтилсвинец |
| 16 | Кобальт | 44 | Таннин |
| 17 | Ксантогенаты | 45 | Углеводороды ароматические |
| 18 | Капролактам | 46 | Фенолы |
| 19 | Карбамид | 47 | Фтор |
| 20 | Магний | 48 | Флотореагенты |
| 21 | Марганец | 49 | Формальдегид |
| 22 | Медь | 50 | Фосфор общий |
| 23 | Метанол | 51 | Фурфурол |
| 24 | Молибден | 52 | Хлориды |
| 25 | Мышьяк | 53 | Хром |
| 26 | Моноэтаноламид | 54 | Цианиды |
| 27 | Никель | 55 | Цинк |
| 28 | Нитраты | 56 | Этиленгликоль |

4. Заполнение таблицы 1

4.1. Таблица 1 предназначена для учета объемов воды, забранной из природных источников, полученной от других водопользователей, использованной отчитывающимся водопользователем и переданной другим предприятиям для использования и (или) сброса.

В отдельных графах таблицы 1 в порядке их нумерации указываются:

4.2. Гр. В – наименование источников водоснабжения: река, озеро, водохранилище, канал, подземный горизонт, а также водопользователь из системы водоснабжения (канализации) которого получена вода. При этом каждый природный источник указывается в отдельной и только в одной строке. Кроме того, в отдельной строке указывается наименование водопользователя, от которого получена вода для очистки (сброса) сточных вод и (или) использования отчитывающимся предприятием (организацией).

4.3. Гр. С – тип источника водоснабжения проставляется в соответствии с п. 3.1.

4.4. Гр. Д – код водного объекта указывается согласно классификатору бассейнов рек.

При получении воды из водохозяйственных систем другого предприятия проставляется код водного объекта, из которых забирает воду передающее предприятие. Если предприятие передает воду, забранную им из нескольких источников, то получающее предприятие производит отнесение водозаборов к водным объектам пропорционально объемам забираемой воды (в соответствии с отчетом передающего предприятия).

4.5. Гр. Е – код категории качества забранной или полученной воды указывается согласно п. 3.2.

4.6.	Гр. 1. – расстояние от устья водотока до места водозабора из него, а при заборе подземных вод – расстояние от устья до створа реки, ближайшего к местоположению артскважины.

При отчете за полученную воду в гр. 1 указывается расстояние от устья реки до места забора воды (из поверхностного или подземного источника), передаваемой отчитывающемуся водопользователю.

Для пересыхающих рек проставляется расстояние от условного устья до створа реки, в пределах которого расположен водозабор.

4.7.	Гр. 2 – объем забранной из источника или полученной от другого водопользователя воды (в том числе сточной) в целом за год.

4.8.	Гр. 3 – 14 – объем забранной воды и (или) полученной воды по месяцам. При этом сумма данных в этих графах по каждой строке должна быть равна числу, указанному в гр. 2.

4.9.	Гр. 15 – 16 – суммарные за год объемы воды, использованные отчитывающимся водопользователем. Установленный предприятию лимит и показатель водопотребления разбивается по каждому источнику.

4.10. Гр. 17 – 22 – объемы использованной воды на соответствующие нужды отчитывающегося водопользователя (в сумме должны быть равны данным гр. 16).

Показатель гр. 17 включает объемы воды, используемые для удовлетворения всех хозяйственных, бытовых и коммунальных нужд населения и работающих на предприятиях и организациях, кроме сельскохозяйственных.

Показатель гр. 18 учитывает полный объем воды, используемый для производственных (технических) нужд, включая объем свежей воды, поступающей на подпитку систем оборотного водоснабжения.

Показатель гр. 19 учитывает объем воды, поданный на орошаемые земли, включая вегетационные поливы и все виды вневегетационных поливов (влагозарядковые, промывные, предпосевные и др.).

Показатель гр. 20 отражает объем воды, используемый на хозяй- ственно-питьевые нужды сельского населения, а также на производственные нужды сельского хозяйства (животноводческие комплексы, ремонтные мастерские, техобслуживание автотранспорта и механизмов и др.).

В гр. 22 указывается количество использованной воды на нужды, не указанные в гр. 17-20, а в гр. 21 – их кодовые обозначения в соответствии с п. 3.3.

4.11.  В гр. 23 – код качества соответствующей категории воды согласно п. 3.2 инструкции.

4.12.  Гр. 24 – объемы воды, переданные другим предприятиям без использования. В этой же графе показываются объемы транзитных вод.

В гр. 25 – код качества соответствующей категории воды согласно п. 3.2 инструкции.

4.13.  Гр. 26 – объемы воды, переданные другим предприятиям после использования.

4.14. Гр.27 – объемы воды, теряемой в результате фильтрации, испарения, утечек, аварий и т. д. в системе подачи воды от места забора до места использования или передачи определяются по каждой строке и равны разности между забором (получением) воды и ее использованием, передачей без использования (гр. 27 = гр. 2 – гр. 16 – гр. 24).

При получении сточной воды для очистки и (или) сброса потери при транспортировке не определяются.

4.15.	Общее требование к заполнению таблицы: объем забранной или полученной воды (гр. 2) должен быть равен объему фактически использованной воды (гр. 16) + объем переданной без использования воды (гр. 24) + потери воды при транспортировке (гр. 27).

5. Заполнение таблицы 2

5.1.	Таблица 2 предназначена для учета объемов сточных и других вод, сбрасываемых непосредственно в поверхностные водные объекты или поступающих на земледельческие поля орошения, накопители, выгреба и другие приемники, а также для учета количества загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты.

5.2.	При наличии нескольких приемников сточных вод, название каждого и все относящиеся к нему данные, характеризующие водоотведение, указываются в отдельной строке.

В графах таблицы 2 в порядке их нумерации указываются:

5.3.	В гр. В – наименование рек, озер, водохранилищ, каналов и других приемников, в которые сброшена и (или) отведена вода.

5.4.	В гр. С – тип приемника сточных и других вод подставляется в соответствии с п. 3.1.

5.5.	Гр. D – код водного объекта, в который сбрасывается вода или в бассейне которого осуществляется водоотведение в приемники, непосредственно не связанные с водными объектами (накопители, выгреба и т. д.), указывается согласно классификатору бассейнов рек.

5.6.	Гр. Е – код категории качества сброшенной в водные объекты воды или воды, отведенной в другие приемники, определяется по п. 3.2.

5.7.	Гр. 1 – расстояние от устья водотока до места сброса в него сточных вод, а при сбросе на поля орошения, накопители, выгреба и т. д. – расстояние от устья до створа реки, ближайшего к местоположению приемника сточных вод. При сбросе дренажных вод в магистральные каналы указывается расстояние от головы канала до места сброса в него сточных вод.

5.8.	Гр. 2 – фактические объемы водоотведения в поверхностные водные объекты, на поля орошения, накопители, выгреба и т. д.

5.9.	Гр. 3 – 4 – объем сточных вод (в том числе шахтных, рудничных, дренажных), которые загрязнены различными веществами и сброшены в природные водные объекты без очистки или степень их очистки ниже установленной органами по охране окружающей среды.

5.10.	 Гр. 5 – объемы нормативно-чистых сточных вод. К ним относятся сточные воды, отведение которых без очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм и качества вод в контролируемом створе или пункте водопользования.

5.11.	 Гр. 6, 7, 8 – объемы нормативно-очищенных на соответствующих очистных сооружениях сточных вод. К нормативно-очищенным относятся сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды, контролируемом в створе или пункте водопользования. Степень очистки этих вод должна соответствовать требованиям, обусловленным Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, а условия отведения в водные объекты необходимо согласовать с органами по охране окружающей среды.

Объём сточных вод, прошедших последовательно очистку на сооружениях механической, физико-химической и биологической очистки, указывается один раз в одной из граф 6, 7 или 8 по конечной стадии очистки. Если сточные воды, прошедшие биологическую очистку, доочищаются на дополнительных сооружениях (биологических прудах, фильтрах различных конструкций и др.), характеристика их по виду очистки принимается по сооружениям биологической очистки. Объем таких вод показывается в гр. 6.

Отнесение сточных вод к категориям „загрязненных”, „недостаточно очищенных”, „нормативно-очищенных” и „нормативно-чистых” производится органами по охране окружающей среды.

Примечание: Гр. 3 – 8 заполняется только при отведении сточных вод в природные водные объекты. При отведении сточных вод в накопители, выгреба и т. д., в указанных графах проставляются прочерки.

5.12. Гр. 9 – 12 – биологическая потребность в кислороде, а также количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в природные водные объекты.

5.13. Гр. 13 – 19 – количество наиболее характерных для отчитывающегося водопользования загрязняющих веществ, не указанных в графах 9 – 12. Кодирование этих веществ осуществляется по п. 3.4.

5.14. Количество загрязняющих веществ определяется на основании журнала учета качества сбрасываемых сточных вод (форма ПОД-13). Состав и периодичность выполнения химических анализов, а также методы расчета устанавливаются местными органами по охране окружающей среды. При учете загрязняющих веществ указывается только то их количество, которое поступило в водный объект в результате использования воды (общее количество содержащихся в сбрасываемой воде загрязняющих веществ уменьшается на количество этих веществ, содержащихся в воде, забранной из того же водного объекта).

6. Заполнение таблицы 3

6.1.	Таблица 3 предназначена для учета дополнительных показателей использования вод, не предусмотренных таблицами 1 и 2. В отдельных строках таблицы 3 в порядке их нумерации указываются:

6.2.	Стр. 31 – расходы воды за год в системах оборотного водоснабжения. Расходы определяются в подающих линиях оборотных систем за вычетом объемов свежей воды, поступающей в систему на подпитку.

К системам оборотного водоснабжения относятся также системы, в которых под расходами циркулирующей воды понимаются суммарные объемы воды, потребовавшиеся бы при отсутствии системы, то есть объемы экономии свежей воды за счет применения оборотной системы в отчетном периоде.

К системам оборотного использования воды не относятся системы водоснабжения, в которых используются объекты единого государственного водного фонда (реки, каналы озера, водохранилища) для охлаждения или задержания (аккумуляции) отработанных вод. Исключение составляют наливные водохранилища, пруды-охладители и другие водные объекты, специально предоставленные в обособленное пользование для охлаждения отработанных вод.

К объемам оборотного водоснабжения не относятся расходы циркуляционной воды в системе теплоснабжения. В таблице 1 учитываются только объемы воды, поступающей на подпитку этих систем.

6.3.	Стр. 32 – суммарные расходы воды за год в системах повторного водоснабжения отчитывающегося водопользователя.

При повторном использовании одной и той же воды в нескольких цехах (установках) одного предприятия ее расходы замеряют в точках подачи второму, третьему и т. д. потребителям, а в отчете указывается суммарное значение этих расходов.

Объем используемой сточной, шахтно-рудничной, коллекторно-дренажной и др. воды, получаемой от других водопользователей после использования, в гр. 32 таблицы 3 не проставляется, а учитывается в таблице 1.

6.4.	Стр. 33 – не заполняется (определяется программным путем).

6.5.	Стр. 34 – 35 – лимиты водозабора из водного объекта, установленные водопользователю органами по регулированию использования или охране вод в разрешениях на специальное водопользование или лимитах.

6.6.	Стр. 36 – количество календарных дней работы предприятия (организации); для оросительных систем — количество календарных дней работы водозаборных (сбросных) сооружений.

6.7.	Стр. 37 – среднее количество часов работы предприятия (организации) (водозаборов, выпусков) в сутки за указанный по строке 36 период.

6.8.	Стр. 39 – проектная мощность очистных сооружений на конец года отчитывающегося водопользователя, сбрасывающего после очистки сточные воды в водные объекты. Мощность очистных сооружений характеризуется максимальным количеством воды, которое может быть очищено при проектной нагрузке за отчетный период. Не учитывается мощность очистных сооружений водоподготовки, систем оборотного, последовательного и коммунального водоснабжения, а также сооружений локальной предварительной очистки, после которых сточная вода поступает на сооружения окончательной очистки.

Стр. 40 – мощность очистных сооружений, на которых сточные воды очищаются в соответствии с п. 5.11. инструкции.

6.9.	Стр. 41 – мощность очистных сооружений на конец года, после которых сточные воды отводятся на поля орошения, накопители и т. п., а также передаются после конечной стадии очистки для использования другим предприятиям и организациям.

В случае обнаружения ошибок предприятию (организации) необходимо безотлагательно внести исправление в отчет, сделав соответствующее примечание и сообщить исправленные отчетные данные во все установленные адреса.

Представление водопользователем недостоверных данных, в неполном объеме, с опозданием, а также отказ в представлении данных является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством.